## Slide 1: MANOLO
Pablo Rueda Ortega
Miguel Betegón
Mario Nuñez
Proyecto AUREBOT – Dispositivos Electrónicos y Fotónicos
Grupo D3

## Slide 2: Índice
Organización
Mando
Estrategia de funcionamiento
Modo 1
  Bumpers frontales
  Bumpers laterales
  LED’s
Modo 2
  LDR’s
Modo 3
  Optoelectrónicos

## Slide 3: Organización del grupo
ELECTRÓNICA
Pablo Rueda
PORTAVOZ
Pablo Roldán
EDICIÓN DOCUMENTOS
Miguel Betegón
PROGRAMACIÓN
Pablo Rueda
Miguel Betegón
Mario Nuñez

## Slide 4
MANDO
Implementado a través del temporizador 555
Tiene por función generar una señal cuadrada de 40 kHz, que pueda ser captada por el receptor situado en el robot.
  El receptor es controlado por programación (PIN E2)

## Slide 5
Polariza el diodo LED con la corriente necesaria y a través los potenciómetros multi-vuelta conseguimos la frecuencia deseada, en este caso 40KHz.
La resistencia de 220 ohmios
En el AUREBOT un receptor conectado al PIN E2 que reciba la señal a dicha frecuencia.
El circuito integrado
Proporciona retardos de tiempo
El condensador
El diodo (en paralelo con el potenciómetro)
Asigna las cargas positivas y negativas
Permite que los dos potenciómetros tengan la misma resistencia.
Genera una señal cuadrada
Oscilador
v

## Slide 6
ESTRATEGIA AUREBOT
MODO 1
Manolo Explorador
MODO 2
Manolo Seguidor de Luz
Manolo Bombero
MODO 3
El control de cada uno de los mandos se realiza a través del mando

## Slide 7
MODO 1: MANOLO EXPLORADOR

## Slide 8: Bumpers frontales
Los bumpers frontales son controlados mediante divisores de tensión, uno para cada bumper:
Su bumper izquierdo es accionado
Retrocede y realiza un ligero giro hacia la derecha.
Posibilidades
Ambos son pulsados
Retrocede y realiza un giro más amplio.
Su bumper derecho es accionado
Retrocede y realiza un
ligero giro hacia la derecha.

## Slide 9: Bumpers laterales
Los bumpers laterales son controlados a través de puertas lógicas, concretamente dos puertas NOT.
Ambos bumpers están siempre activados siempre que haya contacto del robot con el suelo.

## Slide 10: LED’S
LDR
AZULES
Bumpers frontales
ROJOS
Bumpers laterales
AMARILLOS

## Slide 11
El Aurebot tiene por objetivo seguir la luz.
Ejecuta su movimiento en línea recta mientras haya oscuridad y cuando detecta luz en alguna de sus LDR gira hacia el lado en el que ha detectado la luz.
Si la luz es recibida por ambas LDR el robot se detiene.
MODO 2: SEGUIDOR DE LUZ

## Slide 12
Mediante el uso del optoacoplador 4N26 (ya utilizado en las prácticas) conseguimos encender el ventilador implementado en la plataforma.
Tendrá por objetivo apagar cerillas, velas,…
MODO 3: MANOLO BOMBERO

## Slide 13: Conclusiones
HORAS DEDICADAS
33 h
NÚMERO DE REUNIONES
12
PRESUPUESTO TOTAL
30 €